# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.03.2016 № 224

г. Ельня

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения  Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на период до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

2. Управляющему делами Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области  (О.И. Новикова) организовать размещение настоящего постановления и актуализированную схему водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней с момента подписания в полном объеме на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

3. Отделу жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 
(В.И. Юрков) опубликовать в средствах массовой информации сведения о размещении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы Администрации муниципального образования – начальника отдела жилищно- коммунального и городского хозяйства В.И. Юркова.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 						           	  Н.Д. Мищенков

| Отп.1 экз. – в дело | Разослать: пр.,ЖКиГХ,упр.делами |
| --- | --- |
| Исп. В.И. Юрков |  |
| тел. 4-11-33 |  |
| 16.03.2016 г. |  |
| Разработчик: |  |
| Н.Е. Гаврущенко |  |
| тел. 4-16-67 |  |
| 16.03.2016 г. |  |
| Визы: |  |
| Е. А. Жукова ______________ | «___»______ 2016 г. |
| В.И. Юрков ______________ | «___»______ 2016 г. |
| О. И. Новикова ______________ | «___»______ 2016 г. |

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от 18.03.2016 г. № 224

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения

Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на период до 2028 года

Схема водоснабжения и водоотведения

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

Ельня

2016

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ельнинского городского поселения

Ельнинского района Смоленской области

Смоленск, 2013

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	8

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	10

1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения	10

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения	17

1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения	21

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения	22

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения	36

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	46

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	49

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	49

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	58

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	65

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	65

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	69

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	69

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	69

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	70

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	70

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	70

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	71

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	72

# ВВЕДЕНИЕ

# Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

# - Генеральный план Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

# - Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

# - «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

# - Водного кодекса Российской Федерации

# - Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

# Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области

# Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

# – в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

# – в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

# В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

# Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# Нормативно-правовая база для разработки схемы

# - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

# - Водный кодекс Российской Федерации.

# - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

# - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

# - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

# - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

# - постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

# Цели схемы:

# – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

# - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

# – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

# - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

# – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

# - снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# Способ достижения цели:

# – реконструкция существующих водозаборных узлов;

# - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

# -строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области;

# – реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

# - строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

# - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

# - установка приборов учета;

# – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# Сроки и этапы реализации схемы

# Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о городском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития городского поселения

# Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области – муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области. Административный центр – город Ельня. Юридический адрес: 216330, Смоленская область, Ельнинский район, город  Ельня.

# На территории поселения находятся 11 населённых пунктов. Образовано 1 декабря 2004 года.

# В соответствии с законом Смоленской области определены границы Ельнинского муниципального образования. В состав Ельнинского городского поселения входят также населенные пункты Ярославль, Ромашково, Ходыкино, Холмы, Прилепы, Мойтево, Подгорное, Данино, Васильки, Шуярово.

# Численность населения городского поселения составляет 9463 человека (на 01.01.2015 г.). Плотность населения – 110 чел./км2.

# Город  Ельня согласно Градостроительному кодексу РФ относится к категории малых городов. Состав населенных пунктов и численность населения Ельнинского городского поселения представлены в следующей таблице

Таблица 1

Численность населения Ельнинского городского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения | Расстояние до административного центра – г. Ельня, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Ельня | 9463 | - |
| 2. | д. Ярославль | 150* | 2 |
| 3. | д. Ромашково | 19* | 2,5 |
| 4. | д. Ходыкино | 39* | 0,5 |
| 5. | д. Холмы | 1* | 2,2 |
| 6. | д. Прилепы | 13* | 1 |
| 7. | д. Мойтево | 15* | 0,5 |
| 8. | д. Подгорное | 47* | 0,5 |
| 9. | д. Данино | 131* | 3 |
| 10. | д. Васильки | 19* | 2,5 |
| 11. | д. Шуярово | 27* | 3 |

*По данным 2007 года. На момент 01.01.2015 года общая численность сельского населения городского поселения составляла 267 человек.

# Самый крупный по численности населения населенный пункт – город Ельня, центр городского поселения (9463 человека, 97,2% от численности населения поселения, площадь – 15 км2).

# Город Ельня расположен в центре Ельнинского района в юго-восточной части Смоленской области.

# Город не имеет четко организованной промышленной зоны, хотя два достаточно емких промышленных узла расположены в западной и юго-западной частях города. Остальные промышленные предприятия дисперсно размещены в селитебной зоне.

# Через территорию города достаточно четко проходят две планировочные оси района – направление Сафоново – Рославль (север-юг) и Угра-Смоленск (восток-запад).

# Прохождение железной дороги – ветки Спас-Деменск – Смоленск также оказалось на планировке города, таким образом река Десна с притоками и железная дорога делят территорию города на пять разновеликих планировочных районов с достаточно затрудненным сообщением между ними.

# Основная часть жилых кварталов размещена на подпойменной террасе правого берега реки Десны, вернее системы прудов, образованных из нее в городской черте.

# Оставшиеся населенные пункты имеют значительно меньшую численность населения:

# Деревня Ярославль (площадь – 0,53 км2). Расположена в юго-восточной части области в 2 км северо-восточнее Ельни на берегах реки Десна.

# Деревня Данино (площадь – 0,42 км2). Расположена в юго-восточной части области в 3 км к юго-востоку от города Ельня, на левом берегу реки Дубровка.

# Деревня Подгорное (площадь – 0,2 км2). Расположена в юго-восточной части области в 500 м севернее Ельни.

# Деревня Ходыкино (площадь – 0,16 км2).  Расположена в юго-восточной части области в 0,5 км севернее Ельни, у автодороги Р137 Сафоново — Рославль.

# Деревня Шуярово (площадь – 0,17 км2).  Расположена в юго-восточной части области в 3 км южнее Ельни на берегу реки Дубровка, в 0,5 км западнее автодороги Р137 Сафоново —Рославль.

# Деревня Ромашково (площадь – 0,05 км2). Расположена в юго-восточной части области в 2,5 км северо-восточнее Ельни, на правом берегу реки Десна.

# Деревня Васильки (площадь – 0,13 км2). Расположено в юго-восточной части области в 2,5 км к юго-востоку от города Ельня, южнее железной дороги Смоленск — Сухиничи.

# Деревня Мойтево (площадь – 0,1 км2). Расположена в юго-восточной части области.

# Деревня Прилепы (площадь – 0,08 км2).  Расположена в юго-восточной части области в 1 км северо-восточнее Ельни, на левом берегу реки Десна.

# Деревня Холмы (площадь – 0,09 км2). Расположена в юго-восточной части области в 2,2 км восточнее Ельни.

Таким образом, система расселения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области выглядит следующим образом

Рис. 1. Система расселения населения Ельнинского г/п

# Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта.

# Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

# Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

# В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории городского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории городского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация

# Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

# По данным, предоставленным Администрацией Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, на начало 2015г. численность населения составила 9463 человека.

# К сожалению, город  Ельня, как и городское поселение в целом на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовался уменьшением количества населения, о чем наглядно свидетельствуют данные динамики населения за последние годы.

Рис. 2 Динамика численности населения г. Ельни

# Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

Рис.3 Динамика изменения численности населения

# Миграционная составляющая, слабо управляемая и демонстрирующая резкие периоды в отдельные годы, предопределяет и весьма нестабильную динамику убыли населения города. В этих условиях основные усилия должны быть направлены как на восстановление естественного прироста, в первую очередь путем снижения смертности, в особенности детской и мужской, так и на положительную динамику миграций.

# С начала 1990 годов для Ельни, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения.

# За период 2007- 2013гг. население Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области уменьшилась на 538 человек.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

| Число родившихся человек | Ельнинский МР |
| --- | --- |
| 2003 | 147 |
| 2004 | 136 |
| 2005 | 119 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2003 | 8,31 |
| 2004 | 8,40 |
| 2005 | 7,44 |
| Число умерших |  |
| 2003 | 438 |
| 2004 | 467 |
| 2005 | 424 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2003 | 26,07 |
| 2004 | 28,2 |
| 2005 | 26,5 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| 2003 | -291 |
| 2004 | -331 |
| 2005 | -305 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2003 | 17,32 |
| 2004 | 20,43 |
| 2005 | 19,06 |

# Коэффициент смертности населения города, как в районе, так и в городе, постоянно возрастает. Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в Ельнинском районе, как и в Смоленской области и России в целом, этот процесс достиг недопустимо крупных масштабов и протекал на фоне сокращения продолжительности жизни населения.

# В целом же, уровень смертности в Ельнинском районе Смоленской области выше, чем в других регионах страны – 19,11>16,2 (Саратовская область). Тем более, тревожной является тенденция увеличения смертности среди лиц молодого и среднего возраста, в первую очередь среди мужского населения. Основными причинами высокой смертности населения региона и города являются болезни.

# В целом же в Ельне, как и в Смоленской области и стране в целом, за годы формирования рыночных отношений сложилась хронически и недопустимо высокая естественная убыль населения, это наглядно демонстрируется данными.

# Большую роль в динамики численности населения г. Ельни, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в город внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших.

# Анализ общих итогов миграции за последние пять лет показывает, что число выбывших мигрантов, в основном, превышает прибывших.

Рис. 4 Динамика миграции в г. Ельня

Обращает на себя внимание то, что, если число прибывших и выбывших мигрантов изменяется незначительно, сальдо миграций постепенно увеличивается, т.е. из отрицательного превращается в положительное. Положительное сальдо миграций выступает в качестве позитивного явления, в какой-то степени компенсирующего естественную убыль населения и способствующее решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на дальнейшее привлечение в город мигрантов станет весьма актуальной и неизбежной.

Демографический прогноз

# Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

# Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2028 года производились на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения города Ельни и Ельнинского городского поселения.

# За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в городе к началу 2008 года уровни рождаемости и смертности населения города, его половая и возрастная структуры. Расчеты проводились по возрастным группам на основе кратких таблиц смертности и коэффициентов рождаемости. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

# Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028г.

# Из многих демографических показателей наиболее универсальным и важным представляется анализ траекторий изменения численности населения региона, и его административно-территориальных образований при двух возможных сценариях демографического развития:

# инерционный сценарий;

# оптимистический сценарий.

# Инерционный сценарий развития демографической ситуации предполагает, что дальнейшее развитие района будет происходить без целенаправленных управленческих действий в области социально-экономического развития и демографии в частности. Согласно инерционному сценарию численность населения городского поселения в районе к 2028 году сократится практически на 300 человек, или на 29 %, за счет естественной убыли и миграционного оттока населения, уменьшения доли трудоспособного населения и роста численности населения старше трудоспособного возраста. При таком сценарии развития численность населения во всех населенных пунктах будет уменьшаться.

Таблица 3

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на конец 2014 г., чел. | Численность населения на конец 2020г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ельнинское городское поселение | 9463 | 9430 | 8980 |

Рис. 5 Прогноз численнности населения

# Оптимистический сценарий развития предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а так же проведение эффективной демографической политики. При расчетах для этого варианта развития берутся самые высокие показатели рождаемости и сальдо миграции за последние годы. Согласно Генеральному плану численность населения городского поселения на конец расчётного периода генерального плана (на 2028 год) будет составлять 20,5 тыс. человек.

Таблица 4

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на конец 2014 г., чел. | Численность населения на конец 2020г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ельнинское городское поселение | 9,46 | 12,8 | 16,6 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения

# Водоснабжение г. Ельня осуществляется за счет подземных вод Заволжско-Лебедянского водоносного горизонта. В городе имеются два крупных водозабора                              МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» и МУП «Жилищник», а также отдельно стоящие скважины в черте города.

# Водоносный горизонт вскрыт на глубинах 118,2 – 125,7м на абсолютных отметках 106,8 – 99,3м.

# Напор над кровлей водоносного горизонта 80 – 120м, статический уровень залегает на глубине от 4,1 до 25м от поверхности земли в абсолютных отметках 119 – 180м.

# Качественные показатели солевого состава воды удовлетворительные: жесткость в пределах 14,4 – 17,4; железо  0,1 < 0,05мг/экв.

# Вода относится к гидрокарбонатно-кальциево-магнивоему типу и вполне пригодна для питья и хозяйственно-технических целей.

# По данным Смоленской комплексной геологической экспедиции горизонт имеет повсеместное распространение на территории Ельнинского района и прилегающих соседних районов. На преобладающей площади кровля водоносного горизонта залегает на глубинах 80 – 120м от дневной поверхности, что в абсолютных отметках составляет 100 – 150м. Напор над кровлей 50 – 70м. Величина удельного дебита достигает 16м3/ч, преимущественно удельный дебит составляет 3 – 5м3/ч.

# Горизонт характеризуется высокой водообильностью, хорошим качеством воды и хорошими условиями залегания, поэтому является самым надежным горизонтом для водоснабжения крупных населенных мест и может удовлетворить потребности г. Ельни в воде, как в ближайшие годы, так и на проектный срок.

# Водопроводная сеть Ельнинского городского поселения является комплексом технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды.

# Описание технологического цикла водоснабжения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Ельнинского района Смоленской области.

# Участок водозабора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» расположен в виде линейного ряда от южной окраины города вдоль реки Десны. Водозабор осуществляется из 10 скважин. Скважины расположены в ряду протяженностью около 5000 м. Общая площадь водозаборных сооружений 22,4 га. Расчетная производительность водозабора составляет 2100 тыс. м3/год.

# Система водоснабжения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» включает в себя:

# - артезианские скважины (10 скважин);

# - водопроводные сети протяженностью 33,44 км;

# - водонапорные башни.

# Водозабора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» обеспечивается водой микрорайон Кутузовский (военный городок №1 Ельнинского гарнизона, переданный в муниципальную собственность), а также некоторые районы города.

Водопроводные сети:

# 1. Водопроводная сеть В-1 составляет 12665,36 м; по трассе водопроводной сети В-1 расположено 56 колодцев.

# 2. Водопроводная сеть В-9 составляет 8100,60 м; по трассе водопроводной сети В-1 расположено 45 колодцев.

# 3. Водопроводная   сеть   В-1 к   по   направлению   от   памятника   установленным «Ополченцам г. Москва» до очистных сооружений составляет 3801,25 м;

# по трассе водопроводной сети В-1 к расположено 10 колодцев.

# 4. На территории мкр. Кутузовский централизованные сети водоснабжения составляют 4469,00 м; расположено 53 колодца.

# 5. От камеры переключения № 1, в районе ЦТП мкр. Кутузовский, до котельной 66 МВт составляет 1882,60 м; по этой трассе расположено 10 колодцев.

# 6. От колодца №20 расположенного возле дома № 1 мкр. Кутузовский до в/ч 21555 протяженность водопровода составляет 2000,20 м; по трассе 6 колодцев.

# 7. Внутриплощадочные водопроводные сети на территории водозаборных сооружений (станция второго подъема) составляют 520,0 м.

# Протяженность водопроводных сетей составляет 33439,01 м;

# из чугунных труб диаметром:

# -    D 400 мм-12523,56 м;

# -    D 300 мм-12877,1м;

# -    D 200 мм - 2048 м;

# -    D 150 мм-661,4 м;

# -    D 114 мм - 5294,95 м;

# -    D 57 мм - 34 м;

# Характеристика скважин МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  представлена в таблице.

Таблица 5

Характеристика скважин МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»

| № п/п | Наименование скважины | Абсолютная отметка устья, м | Глубина скважины, м | Статический уровень, м | Дебит, м3/час | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина №2 | 227,37 | 185,4 | 6,9 | 41 | 377мм+0,7-29,5м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+1,0-114,7м |
| 2 | Арт. скважина №3 | 219,9 | 181 | 4,5 | 46,8 | 377мм+0,5-82 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+0,5-118,5 м |
| 3 | Арт. скважина №4 | 220 | 181 | 12 | 42,8 | 377мм+0,5-72 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+0,5-120 м |
| 4 | Арт. скважина №5 | 217,8 | 181,2 | 5 | 45 | 377мм+0,5-56 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+1,0-116,8 м |
| 5 | Арт. скважина №6 | 219,65 | 180,6 | 10 | 41,8 | 377мм+0,6-56 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+0,6-115,2 м |
| 6 | Арт. скважина №7 | 224,65 | 180 | 11 | 41,4 | 377мм+0,5-54 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+0,8-119,2 м |
| 7 | Арт. скважина №8 | 221,8 | 183,5 | 11 | 41,4 | 377мм+0,2-63 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+1,0-134,9 м |
| 8 | Арт. скважина №9 | 218,4 | 184,1 | 10 | 45 | 377мм+2,1-55 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+0,7-127,7 м |
| 9 | Арт. скважина №10 | 216,8 | 184,1 | 8,2 | 50 | 377мм+0,4-55 |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+0,6-126,4м |
| 10 | Арт. скважина №11 | 217,4 | 181 | 8,5 | 55,4 | 377мм+1,2-50 м |
|  |  |  |  |  |  | 273мм+0,5-125,1 м |

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2013 г. представлена в таблице.

Таблица 6

Количество насосных станций МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  и их производственная мощность

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | Действительный напор, м | Мощность двигателя | Производительность в час, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина №2 | 1994 | ЭЦВ 8-25-180 | 94 | 20 | 18 |
| 2 | Арт. скважина №3 | 1994 | ЭЦВ 8-40-180 | 101 | 30 | 35 |
| 3 | Арт. скважина №4 | 1994 | ЭЦВ 8-40-180 | 100 | 32 | 35 |
| 4 | Арт. скважина №5 | 1994 | ЭЦВ 8-40-180 | 95 | 32 | 45 |
| 5 | Арт. скважина №6 | 1995 | ЭЦВ 8-40-180 | 90 | 32 | 35 |
| 6 | Арт. скважина №7 | 1995 | ЭЦВ 8-40-180 | 90 | 32 | 35 |
| 7 | Арт. скважина №8 | 1995 | ЭЦВ 8-40-180 | 90 | 32 | 35 |
| 8 | Арт. скважина №9 | 1995 | ЭЦВ 8-40-180 | 65 | 30 | 35 |
| 9 | Арт. скважина №10 | 1995 | ЭЦВ 8-40-180 | 90 | 32 | 35 |
| 10 | Арт. скважина №11 | 1995 | ЭЦВ 8-40-180 | 90 | 32 | 35 |

Описание технологического цикла водоснабжения МУП «Жилищник» Ельнинского района Смоленской области.

# Водозаборный узел МУП «Жилищник» расположен на северной окраине          г. Ельни.

# Водоснабжение населения и прочих потребителей г. Ельня осуществляется с использованием артезианских скважин:

# Система водоснабжения МУП «Жилищник»  включает в себя:

# - артезианские скважины (3 скважин);

# - водопроводные сети протяженностью 31,5 км;

# - водонапорные башни (1 башня).

# Технические характеристики скважин:

# ул. Молодежная год ввода в эксплуатацию 1987, глубина залегания подземных вод составляет 171 м, статически уровень -15м, дебет 60 м3/час;

# ул. Гвардейская - год ввода в эксплуатацию 1987, глубина залегания подземных вод составляет 150 м, статически уровень -12м, дебет 36 м3/час;

# ул. Вокзальная - год ввода в эксплуатацию 1961, глубина залегания подземных вод составляет 140 м.

# Вода из указанных скважин подается в водонапорную башню, расположенную по ул. Гвардейская,   1967 год ввода в эксплуатацию, объем бака - 150 мЗ  высота башни - 28 м, для поддержания необходимого уровня / воды в баке установлена поплавковая система.

# Для отопления помещения, где установлены насосы, используются два электрических тэна по 2 кВт каждый.

# Также имеется резервная башня по ул. Вокзальная, 1961 год вода в эксплуатацию, объемом - 150 м3.

Таблица 7

Характеристика насосных станций МУП «Жилищник»

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | Действительный напор, м | Мощность двигателя | Производительность в час, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 ул. Молодежная | 1987 | Насос ЭЦВ 8-25-150 | 148 | 17 | 25 |
| 2 | Скважина №2 ул. Гвардейская | 1987 | Насос ЭЦВ 8-40-150 |  | 27 | 40 |
| 3 | Скважина №3 ул. Вокзальная | 1961 | Насос ЭЦВ 6-16-140 |  | 11 | 16 |

Вода из бака водонапорной башни самотеком (под давлением воды в баке) поступает потребителям подключенным к сетям центрального водоснабжения и в водоразборные колонки расположенные возле домов, не подключенных к сетям центрального водоснабжения. Число уличных водоразборных колонок по городу - 93 шт.

Протяженность водопроводных сетей по городу — 31,5 км, в том числе: водовод - 0,5 км. диаметр труб 250 мм, уличная водопроводная сеть - 29,3 км. диаметр труб 110-И 50 мм, внутриквартальная и внутри дворовая сеть — 1,7 км. диаметр труб 50 мм.

Потребители обеспечиваются водой круглосуточно.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 2 пожара по 15 л/с каждый. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (15 * 2+10) * 3,6 * 3 = 432 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на площадке водозабора.

1.3 Основные характеристики системы водоотведения поселения

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков на канализационные очистные сооружения. В настоящее время в г. Ельне общегородских очистных сооружений нет. Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС), которыми по напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации, принадлежащие МУП «ВКХ». Часть населения пользуется выгребными ямами.

Общая протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе МУП «ВКХ» 25,1 км.

1. Самотечная канализация:

- от границы площадки котельной 66 МВт, до границы площадки мкр. Кутузовский составляет 913 м; расположено 9 колодцев.

- от камеры гашения до площадки КНС-25 в г. Ельня составляет 3542,39 м; расположено 50 колодцев;

- на территории мкр. Кутузовский протяженность сетей канализации составляет 4659 м; расположен 181 колодец;

- от очистных сооружений до выпуска в р. Неженка составляет 200 м; расположено 2 колодца;

- внутриплощадочные сети на территории ОС составляет 350 м.

2. Напорный трубопровод:

- от насосной станции в мкр. Кутузовский до камеры гашения в г. Ельня, в две нитки составляет 2*1537,7=3075,4 м; расположено 15 колодцев;

- от насосной станции в г. Ельня в две нитки до очистных сооружений составляет 6200*2=12400 м; расположено 52 колодца.

Итого – протяженность сетей канализации составляет 25139,79 м; расположено 309 колодцев.

Общая протяженность труб – 25139,79 м, из них чугунных труб диаметром

- 600 мм – 487 м

- 400 мм – 12400 м

- 250 мм – 3530,4 м

- 200 мм – 3216 м

- 100 мм – 501 м;

из железобетонных труб диаметром:

- 600 мм – 4655,39 м

из асбестоцементных труб диаметром:

- 200 мм – 350 м.

Рис.6 Распределение длин трубопроводов по диаметрам

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Производительность очистных сооружений бытовых стоков – 10000 м3/сут. После очистных сооружений биологической очистки сбрасываются в р. Неженка.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов городского поселения осуществляется из подземных водоисточников – артезианских скважин, обслуживаемых МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» и МУП «Жилищник».

Технические и экономические характеристики системы водоснабжения обслуживаемой МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» на 2016 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 8

Производственная программа МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  на 2016 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. м3 | 163,6 | 249,06 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | Тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | Тыс. м3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | Тыс. м3 | 163,6 | 249,06 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 44,5 | 19,44 |
| 6 | Объем потерь | Тыс. м3 | 72,8 | 48,42 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | Тыс. м3 | 0,00 | 6,99 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | Тыс. м3 | 90,8 | 193,65 |
| 8.1 | населению | Тыс. м3 | 55,0 | 95,44 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | Тыс. м3 | 0,7 | 35,21 |
| 8.3 | прочим потребителям | Тыс. м3 | 35,1 | 63,0 |

Рис. 7  Структурный состав использования воды

Рис. 8 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 48420 куб.м. или 19,4%, потребление воды на нужды предприятия – 6990куб.м. или 2,8%. Основным потребителем воды является население – 49,3%, вторым по значимости – является прочие потребители – 32,5%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» представлены в следующей таблице.

Таблица 9

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» на услуги по водоснабжению на 2016 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 3097,8 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 2190,08 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 661,41 |
| 4 | Материалы | тыс. руб. | 89,34 |
| 5 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 47,50 |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 272,98 |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1505,24 |
| 8 | Налоги | тыс. руб. | 126,45 |
| 9 | Себестоимость | тыс. руб. | 7990,80 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 11 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 7990,80 |
| 12 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 193,65 |

Рис.9  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

Электроэнергия – 38,8%.

Общие эксплуатационные расходы- 18,8%,

Оплата труда – 27,4%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  на 2016 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 40,43 40,43 | 42,10 42,10 |

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2015 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 10

Расчет объемов производства МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  по населению

| № жилого дома | Кол-во человек | Норма, м.куб. в месяц | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вода | вода | вода |
|  | по счетчику | по нормативу |  | по счетчику | по нормативу |
| 2 | 59 | 45 | 4,32 | 2332,80 | 1101,94 |
| 3 | 77 | 37 | 4,32 | 1918,08 | 1388,13 |
| 4 | 37 | 17 | 4,32 | 881,28 | 691,05 |
| 5 | 39 | 33 | 4,32 | 1710,72 | 728,40 |
| 6 | 69 | 37 | 4,32 | 1918,08 | 1248,71 |
| 7 | 65 | 32 | 4,32 | 1658,88 | 1214,00 |
| 8 | 77 | 37 | 4,32 | 1918,08 | 1438,13 |
| 9 | 63 | 29 | 4,32 | 1503,36 | 1176,65 |
| 10 | 79 | 34 | 4,32 | 1762,56 | 1322,61 |
| 11 | 61 | 44 | 4,32 | 2280,96 | 1139,30 |
| 12 | 55 | 40 | 4,32 | 2073,60 | 1027,24 |
| 13 | 85 | 35 | 4,32 | 1814,40 | 1587,55 |
| 14 | 61 | 33 | 4,32 | 1710,72 | 1139,30 |
| 15 | 46 | 17 | 4,32 | 881,28 | 859,14 |
| 16 | 44 | 25 | 4,32 | 1296,00 | 821,79 |
| 17 | 46 | 32 | 4,32 | 1658,88 | 859,14 |
| 18 | 78 | 61 | 4,32 | 3162,24 | 1456,81 |
| 19 | 60 | 32 | 4,32 | 1658,88 | 1120,62 |
| 20 | 52 | 30 | 4,32 | 1555,20 | 971,20 |
| Итого | 1153 | 650 | х | 33696,00 | 21291,71 |

Таблица 11

Расчет объемов производства МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»  по организациям

| № | Наименование объектов | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |
| 1. | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа №3 | 268,8 | по счетчику |
| 2. | МБОУ детский сад «Теремок» | 461,0 | по счетчику |
|  | Итого | 729,8 |  |
|  | Прочие потребители |  |  |
| 1 | Филиал ОАО «МРСК-Центра» | 265,0 | по нормативу |
| 2 | ИП Абрамочкина И.Ю. | 3,0 | по нормативу |
| 3 | ИП Степенченкова Т.В. | 17,2 | по нормативу |
| 4 | МУП «Кутузовское» | 44,4 | по нормативу |
| 5 | ИП Афанасьев | 0,9 | по нормативу |
| 6 | ЗАО «Тандер» | 79,6 | по счетчику |
| 7 | ОАО «РЭУ» - «Южный» (газовая котельная) | 32002,7 | по счетчику |
| 8 | Филиал «Калужский» ОАО «Славянка» (общая) | 28,0 | по нормативу |
| 9 | МУП «Жилищник» | 2660,0 | по счетчику |
|  | Итого | 35100,8 |  |

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах:

Таблица 12

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

| № | Номер скважины, наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса м3/час | Действительный напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии в периоде регулирования Эа`, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина №2, ЭЦВ8-25-180 | СН II | 18 | 94 | 20 | 0,59 | 0,84 | 28,113 | 14,504 |
| 2 | Артскважина №3, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 101 | 30 | 0,58 | 0,85 | 59,565 | 33,192 |
| 3 | Артскважина №4, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 100 | 32 | 0,58 | 0,86 | 58,057 | 31,659 |
| 4 | Артскважина №5, ЭЦВ10-65-110 | СН II | 45 | 95 | 32 | 0,56 | 0,844 | 70,767 | 38,690 |
| 5 | Артскважина №6, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 90 | 32 | 0,58 | 0,86 | 59,888 | 29,392 |
| 6 | Артскважина №7, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 90 | 32 | 0,58 | 0,86 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Артскважина №8, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 90 | 32 | 0,58 | 0,86 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Артскважина №9, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 65 | 30 | 0,58 | 0,85 | 3,770 | 1,352 |
| 9 | Артскважина №10, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 90 | 32 | 0,58 | 0,86 | 38,453 | 18,872 |
| 10 | Артскважина №11, ЭЦВ8-40-180 | СН II | 35 | 90 | 32 | 0,58 | 0,86 | 4,201 | 2,062 |

Рис. 10 Распределение потребления электроэнергии каждой скважиной

Рис. 11 Распределение подъема воды каждой скважиной

Таблица 13

Расход электрической энергии на транспортировку воды

| № п/п | Наименование и марка насоса | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос 1Д351-71А | 21 | 0,92 | 1 | 1752 | 39,991 |
| 2 | Сетевой насос 1Д351-71А | 21 | 0,92 | 1 | 1752 | 39,991 |
| 3 | Сетевой насос 1Д351-71А | 21 | 0,92 | 1 | 1752 | 39,991 |
| 4 | Сетевой насос 1Д351-71А | 21 | 0,92 | 1 | 1752 | 39,991 |
| 5 | Сетевой насос 1Д351-71А | 21 | 0,92 | 1 | 1752 | 39,991 |
| Итого: | 581,100 |

Таблица 14

Расход электроэнергии на  работу вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эл. двигатель задвижек | 7,5 | 1 | 465 | 3,49 |
| 2 | Эл. двигатель вентиляторов | 5 | 1 | 828 | 4,14 |
| 3 | Шлифовальный станок | 0,75 | 1 | 648 | 0,49 |
| 4 | Сверлильный станок | 0,75 | 1 | 465 | 0,35 |
|  | Калорифер приточной системы | 10 | 1 | 746 | 7,46 |
|  | Нагреватель фильтропоглотителя | 5 | 1 | 5368 | 26,84 |
| 5 | Водонагреватели | 15 |  | 5482 | 4,84 |
| Итого | 124,95 |

Таблица 15

Расход электроэнергии на  освещение

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение наружное ДРЛ-250 | 2 | 1 | 3198 | 6,4 |
| 2 | Освещение внутреннее ЛОН-100 | 1,5 | 0,8 | 8760 | 13,1 |
| 3 | Освещение внутреннее ЛБ-40 | 1,6 | 1 | 4388 | 7 |
| 4 | Освещение внутреннее ДРЛ-250 | 1,25 | 1 | 4380 | 5,5 |
| Итого | 32,00 |

Таблица 16

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление (ТЭНы) |  |  |  |  |  |  |
|  | павильоны скважин | 1,05 | 10 | 204,8 | 5160 | 13,98 | 16,26 |
|  | машинный зал | 1,05 | 10 | 453,6 | 5160 | 30,97 | 36,01 |
|  | операторская | 0,43 | 15 | 108 | 5160 | 4,22 | 4,90 |
|  | раздевалка | 0,43 | 15 | 25,2 | 5160 | 0,98 | 1,14 |
| Итого | 50,15 | 58,31 |

Таблица 17

Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению

|  | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| Подъем, тыс. кВтч/год | 282,500 |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 581,100 |
| Вспомогат оборуд, тыс. кВтч/год | 124,950 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 32,000 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 95,500 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 1 116,050 |

Рис. 12 Распределение потребления эл. энергии по целевому назначению

Технические и экономические характеристики системы водоснабжения обслуживаемой МУП «Жилищник»

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Жилищник»   на 2016 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 18

Производственная программа МУП «Жилищник»   на 2016 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. м3 | 245,2 | 129,79 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | Тыс. м3 | 2,7 | 2,44 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | Тыс. м3 | 0,0 | 0,05 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | Тыс. м3 | 247,9 | 182,18 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 47,7 | 9,06 |
| 6 | Объем потерь | Тыс. м3 | 118,3 | 16,51 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | Тыс. м3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | Тыс. м3 | 129,6 | 165,67 |
| 8.1 | населению | Тыс. м3 | 104,1 | 136,73 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | Тыс. м3 | 14,4 | 16,49 |
| 8.3 | прочим потребителям | Тыс. м3 | 11,1 | 12,45 |

Рис.  13 Структурный состав использования воды в процентах от отпущенной воды в сеть

Рис.  14 Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 16510 куб.м. или 9,06%, потребление воды на собственные нужды – 50 куб.м. или 0,05%. Объём воды, закупаемый у МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» составляет 2440 куб.м или 1,4%. Основным потребителем воды является население – 82,5%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Жилищник»    представлены в следующей таблице.

Таблица 19

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Жилищник»   на услуги по водоснабжению на 2016 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 941,89 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1564,72 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 472,54 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 228,08 |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 191,94 |
| 6 | Материалы | тыс. руб. | 298,58 |
| 7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 55,68 |
| 8 | Покупка воды | тыс. руб. | 100,69 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1280,15 |
| 10 | Налоги | тыс. руб. | 195,34 |
| 11 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 152,30 |
| 12 | Себестоимость | тыс. руб. | 5481,91 |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 14 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 5481,91 |
| 15 | Объем отпущенной воды | тыс. куб. м | 165,67 |

Рис. 15 Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

Оплата труда – 28,5%.

Общие эксплуатационные расходы- 23,4%,

Электроэнергия – 17,2%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП «Жилищник»     на 2016 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
|  | 30,95 30,95 | 35,22 35,22 |

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2015 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 20

Перечень потребителей услуг по водоснабжению среди населения на 2015 г.

| № п/п | Степень по благоустройству | Количество человек | Норма расхода воды в год | Объем потребления воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение из уличной водоразборной колонки | 514 | 10,92 | 5612,88 |
| 2 | Водоснабжение при наличии водопроводного ввода | 277 | 16,44 | 4553,88 |
| 3 | Водоснабжение в домах без ГВС и без ванн | 102 | 33,60 | 3427,2 |
| 4 | Водоснабжение в домах без ГВС и без ванн с газоснабжением | 381 | 42,72 | 16276,32 |
| 5 | Водоснабжение в домах с ваннами без нагревателей | 425 | 50,04 | 21252,64 |
| 6 | Водоснабжение в домах с ваннами и водонагревателями, ра-ботающими на твердом топливе | 6 | 54,36 | 326,16 |
| 7 | Водоснабжение в домах с ваннами и газовыми водонагревателями | 342 | 68,28 | 23351,76 |
| 8 | Водоснабжение в домах с ваннами, оборудованными централизованным ГВС | 16 | 89,76 | 1436,16 |
| 9 | Водоснабжение в домах с приборами учета воды | 1889 | 14,75 | 27863,00 |
|  | ИТОГО: | 3952 |  | 104100,00 |

Таблица 21

Перечень организаций  потребителей услуг по водоснабжению на 2015 г.

| № | Наименование объектов | Водоснабжение м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | Организации бюджетной сферы |  |  |
| 1 | СОГБУ «Ельнинский КЦСОН» | 47,0 | по счетчику |
| 2 | Отделение по Ельнинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области | 60,0 | по счетчику |
| 3 | Нотариус Ельнинского нотариального округа Смоленской области | 6,0 | по нормативу |
| 4 | Департамент Смоленской области по соц. развитию, представленный отделом соц. защиты населения в Починковском районе | 31,2 | по счетчику |
| 5 | Смоленское областное государственное учреждение «Центр занятости населения Ельнинский район» | 39,0 | по счетчику |
| 6 | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» | 50,9 | по счетчику |
| 7 | МБУК «МЦБС» | 47,0 | по счетчику |
| 8 | МБУК «Ельнинский музей» | 9,5 | по нормативу |
| 9 | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | 11,8 | по счетчику |
| 10 | Отдел МВД «Дорогобужский» по Ельнинскому району Смоленской области | 228,0 | по счетчику |
| 11 | Управление ПФ РФ в Дорогобужском районе | 115,0 | по счетчику |
| 12 | ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» | 8055,6 | по нормативу |
| 13 | Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | 299,8 | по счетчику |
| 14 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Смоленской области | 24,0 | по нормативу |
| 15 | МБОУ ДОД ДМШ | 24,0 | по счетчику |
| 16 | МБОУ ДОД Ельнинский Центр развития творчества детей и юношества | 67,0 | по счетчику |
| 17 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа им. МИ. Глинки | 1017,0 | по счетчику |
| 18 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа № 2 | 684,0 | по счетчику |
| 19 | МБОУ д/с «Улыбка» | 796,8 | по счетчику |
| 20 | МБОУ д/с «Солнышко» | 406,2 | по счетчику |
| 21 | ВКУ «Военный комиссариат» | 324,0 | по счетчику |
| 22 | Управление судебного департамента в Смоленской области | 84,6 | по счетчику |
| 23 | Администрация Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области | 58,0 | по счетчику |
| 24 | СОГОУ СПО «Ельнинский сельскохозяйственный техникум» | 1159,0 | по счетчику |
| 25 | МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ельнинского района» | 14,0 | по счетчику |
| 26 | ГУ «Отряд федеральной противопожарной службы по Смоленской области» | 221,4 | по нормативу |
| 27 | МБУК «Ельнинский районный централизованный культурно-досуговый центр» | 99,0 | по счетчику |
| 28 | Баня | 465,0 | по счетчику |
|  | Итого | 14444,8 |  |
|  | Прочие потребители |  |  |
| 1 | ОАО «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» | 26,9 | по нормативу |
| 2 | ОАО «Ростелеком» | 16,0 | по счетчику |
| 3 | ОАО «Смоленскатом» | 8,0 | по счетчику |
| 4 | ООО «Гвардия» | 30,0 | по счетчику |
| 5 | ЗАО «Автотранс» | 756,0 | по нормативу |
| 6 | РЖД «Московская дирекция» «Российские железные дороги» | 87,1 | по нормативу |
| 7 | ООО фабрика «Шарм» | 336,0 | по счетчику |
| 8 | ОАО «Газпромраспределение Смоленск» | 31,0 | по счетчику |
| 9 | МП БОН «Рембыттехника» | 100,7 | по счетчику |
| 10 | ИП Камышенкова | 12,0 | по нормативу |
| 11 | Филиал ОАО Сберегательного банка РФ Сафоновское отделение № 5566 | 171,1 | по нормативу |
| 12 | ИП Уланкин М.Н | 263,0 | по счетчику |
| 13 | ОАО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 5278,0 | по счетчику |
| 14 | ИП Иванов И. А. | 5,8 | по нормативу |
| 15 | ИП Бурякова Е. И. | 98,0 | по счетчику |
| 16 | ИП Узунян С.А. | 50,0 | по счетчику |
| 17 | ИП Глазова Т.В. | 18,0 | по счетчику |
| 18 | ИП Степанов А.Е. магазин «Пятерочка» | 318,7 | по счетчику |
| 19 | ООО «Лаваш-1» | 31,0 | по счетчику |
| 20 | Ельнинское районное потребительское общество | 2234,1 | по счетчику |
| 21 | ИП Леонов А. А. | 113,0 | по нормативу |
| 22 | ИП Борисова А. В. | 6,0 | по нормативу |
| 23 | ООО «Починковская швейная фабрика» | 188,0 | по счетчику |
| 24 | ИП Мазурова Л. В. | 13,2 | по счетчику |
| 25 | ИП Лосева Е.Н. | 12,0 | по нормативу |
| 26 | ИП Степченков Г.В. | 12,0 | по нормативу |
| 27 | ООО «Смоленское лесохозяйственное производственное объединение» | 73,0 | по счетчику |
| 28 | ИП Самсонова Н. Д. | 26,8 | по нормативу |
| 29 | ИП Балыкина Л.А. | 116,0 | по счетчику |
| 30 | ООО «Фортуна» | 444,0 | по счетчику |
| 31 | ИП Янчук А.Л. | 129,0 | по счетчику |
| 32 | ООО «Росгосстрах» | 21,6 | по нормативу |
| 33 | ОАО «МРСК Центра» | 10,0 | по счетчику |
| 34 | МУП «Жилищник» | 59,0 | по счетчику |
| 35 | ИП Федоренко А.В. | 5,0 | по счетчику |
|  | Итого |  |  |
|  | ВСЕГО | 129644,8 |  |

Таблица 22

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | Производительность насоса м3/час | Действительный напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/ 100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии в периоде регулирования Эа`, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 ул. Молодежная | Насос ЭЦВ 8-25-150 | 25 |  | 17 | 0,58 | 0,83 | 169,144 | 85,440 |
| 2 | Скважина №2 ул. Гвардейская | Насос ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 148 | 27 | 0,58 | 0,84 |  |  |
| 3 | Скважина №3 ул. Вокзальная | Насос ЭЦВ 6-16-140 | 16 |  | 11 | 0,51 | 0,81 |  |  |
| всего: | 169,144 | 85,440 |

Таблица 23

Расход электроэнергии на  освещение

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Кол-во | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Планируемый организацией расход эл. энергии на период регулирования, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скважина №1 освещение | 0,06 | 3 | 365 | 0,73 |
| 4 | Скважина №2 освещение | 0,06 | 3 | 365 | 1,46 |
| 6 | Скважина №3 освещение | 0,06 | 3 | 365 | 1,46 |
| Итого | 3,65 |

Таблица 24

Расчет расхода  электроэнергии на  отопление

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скважина | 1,05 | 10 | 27 | 5016 | 1,71 | 1,98 |
| 2 | скважина (рабочая) | 1,05 | 10 | 27 | 5016 | 1,71 | 1,98 |
| 3 | скважина | 1,05 | 10 | 27 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1,71 | 0 |

Таблица 25

Расход электрической энергии на услуги по водоснабжению

|  | Расход электроэнергии тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
| Подъем, тыс. кВтч/год | 147,71 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 0,00 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 3,97 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 151,68 |

Как видно из таблицы, основная часть электроэнергии (97,4%) тратится на подъём воды.

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения поселения

Канализационная сеть обеспечивает прием и отведение хозяйственно-бытовых и производственных стоков на канализационные очистные сооружения. В настоящее время в г. Ельне общегородских очистных сооружений нет. Канализационные стоки от населения и предприятий по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС), которыми по напорным трубопроводам подаются на очистные сооружения канализации, принадлежащие МУП «ВКХ». Часть населения пользуется выгребными ямами.

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «ВКХ» на 2016 г. на услуги по водоотведению.

Таблица 26

Производственная программа МУП «ВКХ» на 2016 г. на услуги по водоотведению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 201,2 | 414,55 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 201,2 | 414,55 |
| 3 | Объем стоков на нужды предприятия | тыс. м3 | 0,0 | 84,20 |
| 4 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 201,2 | 330,35 |
| 4.1 | населению | тыс. м3 | 170,4 | 254,8 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 15,5 | 50,78 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 15,3 | 25,77 |

Рис. 16 Распределение потребление услугами водоотведения по группам потребителей

Основным потребителем канализации является население – 76,8%, вторым по значимости – является бюджетные потребители – 15,3%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «ВКХ» представлены в следующей таблице.

Таблица 27

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «ВКХ»  на услуги по водоотведению на 2016 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 2889,68 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 4793,99 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 1447,78 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 117,49 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 204,16 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 128,35 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 273,0 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 2833,61 |
| 9 | Налоги | тыс. руб. | 128,67 |
| 10 | Плата за загрязнение | тыс. руб. | 110,06 |
| 11 | Себестоимость | тыс. руб. | 12926,79 |
| 12 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 12926,79 |
| 13 | Объем пропущенных сточных вод | тыс. куб.м | 330,35 |

Рис. 17 Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

Оплата труда – 37,08%.

Общеэксплуатационные расходы – 21,92%, электроэнергия – 22,36%, страховые взносы -11,20%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП «ВКХ» на 2016 г.

| № пп | Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| 2. | Услуги по водоотведению: - население - прочие потребители | 38,20 38,20 | 40,06 40,06 |

Объемы коммунальных услуг на 2015 год по МУП «ВКХ»

Таблица 28

Перечень жилых домов, подключенных к напорному канализационному коллектору, расположенному по адресу: г. Ельня от улицы Смоленский большак до улицы Льнозаводская

| № | Адрес | Количество квартир |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Смоленский большак, 38 | 18 |
| 2 | ул. Смоленский большак, 40 | 18 |
| 3 | ул. Смоленский большак, 42 | 18 |
| 4 | ул. Смоленский большак, 44 | 18 |
| 5 | ул. Смоленский большак, 61 | 60 |
| 6 | ул. Смоленский большак, 24 | 6 |
| 7 | переулок Смоленский, 2 | 33 |

Таблица 29

Перечень организаций, пользующихся канализацией МУП «ВКХ»

| № | Организация | м3/год | по приборам учета, нормативу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные организации |  |  |
| 1 | Казначейство по Смоленской области | 60,0 | счетчик |
| 2 | Центр занятости населения Починковского района | 39,0 | счетчик |
| 3 | Финансовое управление Администрации МО | 42,36 | счетчик |
| 4 | Управление ПФ РФ в Дорогобужском р-не | 115,0 | счетчик |
| 5 | Ельнинская ЦРБ | 7837,48 | норматив |
| 6 | Администрация МО | 307,54 | счетчик |
| 7 | МОУ ДОД ДМШ | 27,0 | счетчик |
| 8 | МБОУ ДОД Ельнинский Центр развития творчества детей и юношества | 67,0 | счетчик |
| 9 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа им. МИ. Глинки | 1100,99 | счетчик |
| 10 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа № 2 | 684,0 | счетчик |
| 11 | МБОУ д/с «Улыбка» | 865,39 | счетчик |
| 12 | МБОУ д/с «Солнышко» | 524,1 | счетчик |
| 13 | МБОУ д/с «Теремок» | 1590,0 | счетчик |
| 14 | СОГБОУ СПО «Ельнинский сельскохозяйственный техникум» | 1606,0 | счетчик |
| 15 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа №3 | 459,12 | счетчик |
| 16 | МБУК «Культурно-досуговый центр» | 98,0 | счетчик |
| 17 | Департамент Смоленской области по социальному развитию – отдел соц. защиты населения в Починковском районе | 29,54 | счетчик |
| 18 | МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ельнинского района» | 10,1 | счетчик |
| 19 | СОГБУ «Ельнинский КЦСОН» | 32,56 | счетчик |
|  | Итого | 15485,18 |  |
|  | Другие организации |  |  |
| 1 | Трикотажный центр | 448,36 | норматив |
| 2 | ООО «Газпром газораспределение Смоленск» | 32,0 | счетчик |
| 3 | ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург» | 20,0 | счетчик |
| 4 | ИП Уланкин М.Н. | 263,0 | счетчик |
| 5 | ИП Бурякова Е.И. | 98,0 | счетчик |
| 6 | ИП Козлов М.Н. | 6,0 | счетчик |
| 7 | Ельнинское районное потребительское общество | 2971,8 | счетчик |
| 8 | ИП Леонов А.А. | 91,2 | норматив |
| 9 | ИП Глазова Т..В. | 18,0 | счетчик |
| 10 | ООО «Починковская швейная фабрика» | 187,0 | счетчик |
| 11 | ОАО «Смоленскэнергосбыт» | 5,18 | счетчик |
| 12 | МУП «Жилищник» | 5308,0 | счетчик |
| 13 | ИП Балыкина В.А. | 11,0 | счетчик |
| 14 | ООО «Фортуна» | 583,0 | счетчик |
| 15 | Филиал Калужский ОАО «Славянка» (военкомат) | 317,0 | счетчик |
| 16 | Филиал Калужский ОАО «Славянка» (общежитие) | 60,35 | счетчик |
| 17 | ИП Янчук А.Л. | 130,0 | счетчик |
| 18 | ИП Балыкина Л.А. | 103,0 | счетчик |
|  | Итого | 10652,89 |  |

Таблица 30

МУП «ВКХ» на оказание услуг по водоотведению

| № | Наименование объектов | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | по приборам учета, нормативу |
| 1 | ООО «Гвардия» | 95,0 | счетчик |
| 2 | Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» | 26,4 | по нормативу |
| 3 | ИП Абрамочкина | 3,0 | по нормативу |
| 4 | ИП Степенченкова Т.В. | 63,36 | по нормативу |
| 5 | ОАО «Ростелеком» | 64,2 | по нормативу |
| 6 | МУП «Кутузовское» | 70,65 | по нормативу |
| 7 | ИП Афанасьев | 0,91 | по нормативу |
| 8 | ЗАО «Тандер» | 121,82 | по счетчику |
| 9 | ОАО «РЭУ» - «Южный» (газовая котельная) | 261,1 | по счетчику |
| 10 | РЖД «Московская дирекция» «Российские железные дороги» | 91,0 | по счетчику |
| 11 | ООО «Росгосстрах» | 20,76 | по нормативу |
| 12 | Сафоновский филиал ООО « Смоленскрегионтеплоэнерго» | 585,50 | по счетчику |
| 13 | ИП Чижиков О.М. | 3250,0 | по факту |
|  | Итого | 4653,70 |  |
|  | Другие организации всего | 15306,59 |  |

Таблица 31

Расчет объемов по водоотведению для населения, пользующегося услугами  
МУП «ВКХ»

| № | Степень по благоустройству | Количество человек | Норма водоотведения | Объем водоотведения, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение в домах без ГВС и без ванн | 10 | 32,88 | 328,8 |
| 2 | Водоотведение в домах без ГВС и без ванн с газоснабжением | 263 | 42,0 | 11046,0 |
| 3 | Водоотведение в домах с ваннами без нагревателей | 661 | 49,2 | 32521,2 |
| 4 | Водоотведение в домах с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе |  | 52,92 |  |
| 5 | Водоотведение в домах с ваннами и газовыми водонагревателями | 102 | 67,56 | 6891,12 |
| 6 | Водоотведение в домах с ваннами, оборудованными централизованным ГВС | 32 | 89,4 | 2860,8 |
| 7 | Водоотведение в домах с приборами учета воды | 319 | 32,38 | 10329,22 |
|  | Итого | 1387 |  | 63977,14 |

Таблица 32

Расчет объемов по водоотведению для населения, дома которых подключены к напорному канализационному коллектору от ул. Смоленский большак до ул. Льнозаводская

| № | Степень по благоустройству | Количество человек | Норма водоотведения | Объем водоотведения, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение в домах с ваннами без нагревателей |  |  |  |
|  | ул. Смоленский большак | 268 | 49,2 | 13185,6 |
|  | пер. Смоленский | 102 | 49,2 | 5018,4 |
|  | Итого | 370 | 49,2 | 18204,0 |

Таблица 33

Расчет услуг по водоотведению для населения жилого городка мкр. Кутузовский

| № жилого дома | Жилые дома квартирного типа, оборудованные централизованным горячим водоснабжением и оборудованные умывальниками, мойками и душами с ванными, оборудованные душами |
| --- | --- |
|  | Кол-во человек | Водоотведение |
|  |  | Норма, м.куб. в месяц | Кол-во м.куб. в год |
|  | по счетчику | по нормативу |  | по счетчику | по нормативу |
| 2 | 59 | 45 | 7,48 | 1397,72 | 4039,20 |
| 3 | 77 | 37 | 7,48 | 1828,79 | 3321,12 |
| 4 | 37 | 17 | 7,48 | 970,60 | 1525,92 |
| 5 | 39 | 33 | 7,48 | 1023,07 | 2962,08 |
| 6 | 69 | 37 | 7,48 | 1810,04 | 3321,12 |
| 7 | 65 | 32 | 7,48 | 1705,11 | 2872,32 |
| 8 | 77 | 37 | 7,48 | 2019,90 | 3321,12 |
| 9 | 63 | 29 | 7,48 | 1652,65 | 2603,04 |
| 10 | 79 | 34 | 7,48 | 2072,37 | 3051,84 |
| 11 | 61 | 44 | 7,48 | 1600,18 | 3949,44 |
| 12 | 55 | 40 | 7,48 | 1442,79 | 3590,40 |
| 13 | 85 | 35 | 7,48 | 2229,76 | 3141,60 |
| 14 | 61 | 33 | 7,48 | 1600,18 | 2962,08 |
| 15 | 46 | 17 | 7,48 | 1206,70 | 1525,92 |
| 16 | 44 | 25 | 7,48 | 1154,23 | 2244,00 |
| 17 | 46 | 32 | 7,48 | 1206,70 | 2872,32 |
| 18 | 78 | 61 | 7,48 | 2046,14 | 5475,36 |
| 19 | 60 | 32 | 7,48 | 1573,95 | 2872,32 |
| 20 | 52 | 30 | 7,48 | 1364,09 | 2692,80 |
| Итого | 1153 | 650 | х | 29904,97 | 58338,00 |
|  | 1803 |  | 88242,97 |

Расчет объемов по водоснабжению и водоотведению МУП «ВКХ» в 2015 году

1. Организации                           (35830,60+30791,77)    =    66622,37 м3/год

2. Население г. Ельня –             (54987,71+ 82181,14)    = 137168,85 м3/год

3. Население мкр. Кутузовский – (0         +88242,97)     =   88242,97 м3/год

Итого –                                    (90818,31+ 201215,88 ) = 292034,19 м3/год

Основные характеристики работы КНС и ОС приведены в следующих таблицах.

| Таблица 34 Расход электрической энергии на транспортировку стоков |
| --- |
| Расчетная формула: Эа=(Рн * Кс * Т)/ η дв., кВт.ч |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | Насос "САРЛИНГ" S1 100H КНС-77 №1 | НН | 100 | 0,9 | 1 | 167 | 18,556 |
| 2 | Насос "САРЛИНГ" S1 100H КНС-77 №2 | НН | 100 | 0,9 | 1 | 167 | 18,556 |
|  | Итого КНС-77 | 37,111 |
| 3 | Насос "САРЛИНГ" S1 100H КНС-25 №1 | СН II | 100 | 0,9 | 1 | 197 | 21,889 |
| 4 | Насос "САРЛИНГ" S1 100H КНС-25 №2 | СН II | 100 | 0,9 | 1 | 8 | 0,889 |
| 5 | Насос "Грюндфос" КНС-25 | СН II | 100 | 0,9 | 1 | 235 | 26,111 |
|  | итого КНС-25 | 48,889 |
| Итого: | 86,000 |

|  |  |  |  |  | Таблица 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии на работу вспомогательного оборудования стоки |  |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | Насос технической воды ВКС4/28А8м3/4У2 | 15 | 0,8 | 273 | 3,276 |
| 2 | Насос-дозатор коагулянта НД-2,5-400/16к14а | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| 3 | Насос технической воды К80-50-200А | 22 | 0,8 | 36 | 0,6336 |
| 4 | Насос раствора соли ВК2/26А-У2 | 9,2 | 0,8 | 21 | 0,15456 |
| 5 | Насос для сточных масс СМ80-50-200/4 | 4,6 | 0,8 | 728 | 2,67904 |
| 6 | Насос для сточных масс СМ100-65-250 | 7,5 | 0,8 | 728 | 4,368 |
| 7 | Насос-дозатор гипохлорита натрия НД-2,5-400/16к14а | 3 | 0,8 | 182 | 0,4368 |
| 8 | Насос-дозатор флокулянта | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| 9 | Нсасос дренажный Вк2/26А | 5,5 | 0,8 | 73 | 0,3212 |
| 10 | Насос погружной 100KDFU-150-13.5-AO-0.3 | 9,8 | 0,8 | 546 | 4,28064 |
| 11 | Насос погружной 125KDFU-170-17-AO-0.2 | 4,5 | 0,8 | 1095 | 3,942 |
| 12 | Компрессор 32ВФ23/1.52У3 | 125 | 0,65 | 1752 | 142,35 |
| 13 | Задвижки с электропроводом | 1,85 | 1 | 18 | 0,0333 |
| 14 | Мешалка с диспергатором | 1,1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Решетка механическая РМУ-1Б | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Выпрямитель ТПП160/70 | 11,2 | 1 | 1092 | 12,2304 |
| 17 | Водонагреватель "Татрамат" ЕО150/380 | 6 |  | 1460 | 8,8 |
| 18 | Вентиляторы вытяжные | 2,2 | 0,95 | 0 | 0 |
| 19 | Вентиляторы вытяжные | 4,62 | 0,95 | 0 | 0 |
| 20 | Вентиляторы вытяжные | 3 | 0,95 | 1080 | 3,078 |
| 21 | Вентиляторы вытяжные | 4,4 | 0,95 | 0 | 0 |
| 22 | Вентиляторы вытяжные | 3 | 0,95 | 0 | 0 |
| 23 | Станок заточный | 0,35 | 0,14 | 730 | 0,03577 |
| 24 | Станок вертикально-сверлильный | 0,37 | 0,14 | 730 | 0,037814 |
| 25 | Фильтр-пресс | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Электроплитка | 1 | 1 | 730 | 0,73 |
| 27 | Потери холостого хода трансформаторов ЗТП узел водозаборных сооружений (2хТМГ-630) |  |  |  | 10,95 |
| Итого | 198,34 |
| Расход электроэнергии на освещение стоки | Таблица 36 |
| расчетная формула: Эа=Ру * Кс * Т, кВт.ч |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| 1 | Освещение внутреннее ЛОН-150 | 1,2 | 0,8 | 8743 | 8,393 |
|  | Итого КНС-77 | 8,393 |
| 2 | Освещение наружное ДРЛ-250 | 1,25 | 0,8 | 2184 | 2,184 |
| 3 | Освещение внутреннее ЛБ-40 | 0,48 | 0,8 | 8760 | 3,364 |
|  | Итого КНС-25 | 5,548 |
| 4 | Светильники дневного света ЛБ-80 | 1,6 | 0,8 | 4380 | 5,606 |
| 5 | Светильники для ртутных ламп | 1,25 | 0,8 | 4380 | 4,380 |
| 6 | Светильники для ламп накаливания ЛОН-100 | 1 | 0,8 | 4380 | 3,504 |
|  | Итого водоочистные | 13,490 |
| Итого | 27,43 |

| Расчет расхода электроэнергии на отопление | Таблица 37 |
| --- | --- |
| Расчетная формула: Эотоп=η * qo * Vн * (tвн - tноср) * Zo*10-6 /0,86, кВт.ч |  |
| для промышленных зданий | η = 1 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Потребность в тепловой энергии, Гкал | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
|  | ТЭН КНС-77 |  |  |  |  |  |  |
|  | комната приема пищи | 0,35 | 16 | 11,88 | 5160 | 0,40 | 0,46 |
|  | помещение операторской | 0,43 | 15 | 11,88 | 5160 | 0,46 | 0,54 |
|  | итого по КНС-77 | 1,00 |
|  | ТЭН КНС-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | помещение операторской | 0,43 | 15 | 50,6 | 5160 | 1,98 | 2,30 |
|  | комната для переодевания | 0,43 | 15 | 32,4 | 5160 | 1,27 | 1,47 |
|  | слесарная мастерская | 0,5 | 10 | 55,1 | 5160 | 1,79 | 2,08 |
|  | Электрокалорифер ЭКОЦ-40 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Электрокалорифер ЭКОЦ-25 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по КНС-25 | 5,85 |
|  | печи ПЭТ-4 ОС БС |  |  |  |  |  |  |
|  | операторская | 0,43 | 15 | 144 | 5160 | 5,62 | 6,54 |
|  | производственный цех | 0,55 | 10 | 2592 | 5160 | 92,69 | 100,75 |
|  | лаборатория | 0,37 | 16 | 72 | 5160 | 2,56 | 2,97 |
|  | комната приема пищи | 0,35 | 16 | 86,4 | 5160 | 2,90 | 3,37 |
|  | электролизная | 1,05 | 10 | 374,4 | 5160 | 25,56 | 29,72 |
|  | Итого по очистным сооружениям | 143,35 |
| Итого | 5,90 | 150,21 |

Примечание: в расчете приняты следующие значения: согласно таблице удельных отопительных характеристик для насосных станций объемом до 500 м3,  удельная отопительная характеристика qo=1,05 ккал(м3*час*оС),  tвн = 10 оС, tноср = -2,6 оС (для Смоленска), tноср = -3,0 оС (для Вязьмы), количество часов работы отопления 215 дней*24 час=5160 час.

| Таблица 38 Расход электрической энергии на услуги по водоотведению |
| --- |
|  | На период регулирования, тыс. кВт*ч/год |
| Транспортировка, тыс. кВтч/год | 86,000 |
| Вспомогат оборуд, тыс. кВтч/год | 198,337 |
| Освещение, тыс. кВтч/год | 27,432 |
| Отопление,тыс. кВтч/год | 150,208 |
| Итого, тыс. кВтч/год | 461,977 |

Основная часть электроэнергии расходуется на отопление и вспомогательное оборудование (75,3 %), на транспортировку расходуется 18,6 % электроэнергии.

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом городского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

вести достоверный учет объема добываемых вод;

производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Ельнинском городском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения городского поселения

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 19845,0 м.

В системе водоснабжения города должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению, заменены башни Рожновского на станции управления скважинными насосами.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

На расчётный период (в случаи оптимистического развития сценария):

1. провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2. разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3. разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

Направление в развитии пожаротушения

Первоочередные мероприятия:

1.	Оборудовать пожарные водоемы в населенных пунктах городского поселения.

На расчетный период:

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении по МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» представлено в следующей таблице.

Таблица 39

Баланс водоснабжения по организации МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | Расход воды на промывку сетей | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2015 год | вода питьевого качества | 163600,0 | 163600,0 | 72800,0 | 90800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800,0 | 700,0 | 55000,0 | 35100,0 | 69150,0 | 21650,0 |
| МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2016 год план | вода питьевого качества | 249060,0 | 249060,0 | 48420,0 | 200640,0 | 6990,0 | 5417,0 | 1417,0 | 156,0 | 193650,0 | 35210,0 | 95440,0 | 63000,0 | 154920,0 | 38730,0 |

Рис. 18 Общий баланс подачи и реализации воды за 2015 г.

Рис. 19 Общий баланс подачи и реализации воды за 2016 г.

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2015 и 2016 г. – 72800- 48420  куб.м. Расход воды на нужды предприятия и на промывку сетей составляют – 1417  куб.м. Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2015-16 г. составило 76,2 - 80,0 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Ельнинском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии инерционным сценарием при прогнозировании численности населения. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов - население.

Таблица 40

Прогноз потребления воды населением

| № жилого дома | Кол-во человек 2015 г., оплата за воду производится по счетчику, нормативу | Норма, м.куб. в месяц | Кол-во м.куб. в год 2015 | Кол-во человек в 2028 г. | Кол-во м.куб. в год 2028 ( по счетчикам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по счетчику | по нормативу |  |  |
|  | счетчик | норматив |  |  |  |  |  |
| 2 | 59 | 45 | 4,32 | 2332,80 | 1101,94 | 102 | 1905,0 |
| 3 | 77 | 37 | 4,32 | 1918,08 | 1388,13 | 116 | 2091,2 |
| 4 | 37 | 17 | 4,32 | 881,28 | 691,05 | 69 | 1288,7 |
| 5 | 39 | 33 | 4,32 | 1710,72 | 728,40 | 66 | 1232,7 |
| 6 | 69 | 37 | 4,32 | 1918,08 | 1248,71 | 120 | 2171,7 |
| 7 | 65 | 32 | 4,32 | 1658,88 | 1214,00 | 98 | 1890,3 |
| 8 | 77 | 37 | 4,32 | 1918,08 | 1438,13 | 97 | 1811,7 |
| 9 | 63 | 29 | 4,32 | 1503,36 | 1176,65 | 89 | 1662,3 |
| 10 | 79 | 34 | 4,32 | 1762,56 | 1322,61 | 122 | 2042,5 |
| 11 | 61 | 44 | 4,32 | 2280,96 | 1139,30 | 106 | 1979,8 |
| 12 | 55 | 40 | 4,32 | 2073,60 | 1027,24 | 95 | 1599,8 |
| 13 | 85 | 35 | 4,32 | 1814,40 | 1587,55 | 114 | 2129,2 |
| 14 | 61 | 33 | 4,32 | 1710,72 | 1139,30 | 113 | 2110,5 |
| 15 | 46 | 17 | 4,32 | 881,28 | 859,14 | 62 | 1158,0 |
| 16 | 44 | 25 | 4,32 | 1296,00 | 821,79 | 78 | 1456,8 |
| 17 | 46 | 32 | 4,32 | 1658,88 | 859,14 | 84 | 1568,9 |
| 18 | 78 | 61 | 4,32 | 3162,24 | 1456,81 | 145 | 2708,2 |
| 19 | 60 | 32 | 4,32 | 1658,88 | 1120,62 | 97 | 1811,7 |
| 20 | 52 | 30 | 4,32 | 1555,20 | 971,20 | 87 | 1624,9 |
| Итого | 1153 | 650 | х | 33696,00 | 21291,71 | 1860 | 34183,9 |
|  | 1803 |  | 54987,71 |  |  |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 41

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | Расход воды на промывку сетей | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2015 год | вода питье-вого качества | 163600,0 | 163600,0 | 72800,0 | 90800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800,0 | 700,0 | 55000,0 | 35100,0 | 69150,0 | 21650,0 |
| МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2016 год план | вода питье-вого качества | 249060,0 | 249060,0 | 48420,0 | 200640,0 | 6990,0 | 5417,0 | 1417,0 | 156,0 | 193650,0 | 35210,0 | 95440,0 | 63000,0 | 154920,0 | 38730,0 |
| МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2028 год прогноз | вода питье-вого качества | 181531,9 | 181531,9 | 44434 | 137097,9 | 4704,00 | 3131,00 | 1417,00 | 156,00 | 132393,9 | 35210,0 | 34183,9 | 63000,0 | 132393,9 | 0 |

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении по МУП «Жилищник» представлено в следующей таблице.

Таблица 42

Баланс водоснабжения по организации МУП «Жилищник»

| Наименование организации | Период | Поднято воды | Получено воды со стороны | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | Расход воды на промывку сетей | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Жилищник» | 2015 год | 245200,0 | 2700,0 | 247900,0 | 118300,0 | 129600,0 | - | - | - | - | 129600,0 | 14400,0 | 104100,0 | 11100,0 | 43900,0 | 85700,0 |
| МУП «Жилищник» | 2016 год план | 179790,0 | 2440,0 | 182180,0 | 16460,0 | 165720,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | 165670,0 | 16490,0 | 136730,0 | 12450,0 | 69959,0 | 95711,0 |

  - Рис. 20 Общий баланс подачи и реализации воды за 2015 г.

Рис. 21 Общий баланс подачи и реализации воды за 2016 г.

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2015 и 2016 г. – 118300 и 16460 куб.м. (или 47,7% и 9,0% от объема поданной в сеть воды).  Расход воды на нужды предприятия и на промывку сетей составляют – 0 и 50  куб.м в 2015 и 2016 г.г. соответственно. Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2015 г. составило 33,9 % от общего потребления воды потребителями, а в 2016 г – 42,2%. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Ельнинском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии инерционным сценарием при прогнозировании численности населения. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов - население.

Таблица 43

Перечень потребителей услуг по водоснабжению среди населения на 2015 г.

| № п/п | Степень по благоустройству | Количество человек 2015 г. | Норма расхода воды в год | Объем потребления воды за 2015 г | Количество человек 2028 г. | Объем потребления воды за 2028 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение из уличной водоразборной колонки | 514 | 10,92 | 5612,88 | 317 | 3461,64 |
| 2 | Водоснабжение при наличии водопроводного ввода | 277 | 16,44 | 4553,88 | 240 | 3945,6 |
| 3 | Водоснабжение в домах без ГВС и без ванн | 102 | 33,6 | 3427,2 | 87 | 2923,2 |
| 4 | Водоснабжение в домах без ГВС и без ванн с газоснабжением | 381 | 42,72 | 16276,32 | 329 | 14054,9 |
| 5 | Водоснабжение в домах с ваннами без нагревателей | 425 | 50,04 | 21252,64 | 313 | 15662,5 |
| 6 | Водоснабжение в домах с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 6 | 54,36 | 326,16 | 6 | 326,16 |
| 7 | Водоснабжение в домах с ваннами и газовыми водонагревателями | 342 | 68,28 | 23351,76 | 288 | 19664,6 |
| 8 | Водоснабжение в домах с ваннами, оборудованными централизованным ГВС | 16 | 89,76 | 1436,16 | 13 | 1166,9 |
| 9 | Водоснабжение в домах с приборами учета воды | 1889 | 14,75 | 27863,0 | 1943 | 28659,3 |
|  | ИТОГО: | 3952 | х | 104100,0 | 3536 | 89864,8 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 44

Баланс водоснабжения по организации МУП «Жилищник»

| Наименование организации | Период | Поднято воды | Получено воды со стороны | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | Расход воды на промывку сетей | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| МУП «Жилищник» | 2015 год | 245200,0 | 2700,0 | 247900,0 | 118300,0 | 129600,0 | - | - | - | - | 129600,0 | 14400,0 | 104100,0 | 11100,0 | 43900,0 | 85700,0 |
| МУП «Жилищник» | 2016 год план | 179790,0 | 2440,0 | 182180,0 | 16460,0 | 165720,0 | 50,0 | - | - | 50 | 165670,0 | 16490,0 | 136730,0 | 12450,0 | 69959,0 | 95711,0 |
| МУП «Жилищник» | 2028 год прогноз | 183371,53 | - | 183371,53 | 15294,97 | 168076,56 | 674,00 | - | - | 674,00 | 167402,56 | 18400,0 | 89864,8 | 59137,76 | 163940,92 | 3461,64 |

В следующей таблице рассчитаем потребление воды в Ельнинском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии оптимистическим сценарием при прогнозировании численности населения.

Таблица 45

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и промышленность

| № района | Потребитель | Население, чел | Норма водопотребления л/сут. чел | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | много-средне и малоэтажн застройка | индивидуальная | много-средне и малоэтажн застройка | индивидуальная | среднесуточный | максимально - суточный К=1,2 |
| I | Население | 389 | 1417 | 300 | 200 | 400 | 480 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 40 | 48 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 88 | 88 |
|  | Полив |  |  |  |  | 156 | 156 |
|  | Итого |  |  |  |  | 684 | 772 |
| II | Население | 3085 | 1612 | 300 | 200 | 1248 | 1497 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 125 | 150 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Полив |  |  |  |  | 406 | 406 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1779 | 2053 |
| III | Население | 3012 | 1037 | 300 | 200 | 1111 | 1333 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 111 | 133 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 66 | 66 |
|  | Полив |  |  |  |  | 350 | 350 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1638 | 1883 |
| IV | Население | 0 | 1652 | 0 | 200 | 330 | 396 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 33 | 40 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 17 | 17 |
|  | Полив |  |  |  |  | 143 | 143 |
|  | Итого |  |  |  |  | 523 | 595 |
| V | Население | 304 | 2717 | 300 | 200 | 634 | 761 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 63 | 76 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 310 | 310 |
|  | Полив |  |  |  |  | 261 | 261 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1269 | 1409 |
| VI | Население | 202 | 1173 | 300 | 200 | 295 | 354 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 30 | 35 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 17 | 17 |
|  | Полив |  |  |  |  | 119 | 119 |
|  | Итого |  |  |  |  | 460 | 525 |
|  | Итого по городу |  |  |  |  | 6353 | 7237 |

Общий расход питьевой воды на расчетный срок составит 7237 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозабора. Полив территории города и промышленных предприятий предусматривается речной водой. Предприятия, где на промышленные нужды по технологии производства не требуется вода питьевого качества, должны предусматривать оборотное водоснабжение.

Производительность существующих водозаборов составляет 2100тыс.м3/год. Для обеспечения расходов водоснабжения на расчетный срок требуется расширение водозабора. С учетом его перспективного расширения за пределы участка подсчета запасов необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод по Заволжско-Лебедянскому месторождению.

Система водоснабжения - объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления. Напор в сети принимается из расчета подачи в пятиэтажную застройку. Для групп зданий повышенной этажности предусматриваются повысительные насосные станции.

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

Таблица 46

| Наименование организации | Период | Поднято воды | Получено воды со стороны | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | Расход воды на промывку сетей | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| Ельнинское г.п. | 2015 год | 408800,0 | 2700,0 | 411500,0 | 191100,0 | 220400,0 | - | - | - | - | 220400,0 | 15100,0 | 159100,0 | 46200,0 | 113050,0 | 107350,0 |
| Ельнинское г.п. | 2016 год план | 428850,0 | 2440,0 | 431240,0 | 64880,0 | 366360,0 | 7040,0 | 5417,0 | 1417,0 | 206,0 | 359320,0 | 51700,0 | 232170,0 | 75450,0 | 224879,0 | 134441,0 |
| Ельнинское г.п. | 2028 год прогноз | 364903,43 | - | 364903,43 | 59728,97 | 305174,46 | 5378,0 | 3131,0 | 1417,0 | 830,0 | 299796,46 | 53610,0 | 124048,7 | 122137,76 | 296334,82 | 3461,64 |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 47

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1 | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2015 год (план) | 201215,8 | - | 201215,8 | 15485,2 | 170424,0 | 15306,6 |  | 201215,8 |  |  |  |
|  | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2016 год прогноз | 414550,0 | 84200,0 | 330350,0 | 50780,0 | 253800,0 | 25770,0 |  | 414550,0 |  |  |  |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Организация не передает сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Все сточные воды проходят очистные сооружения. В зданиях, строениях и сооружениях отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Ельнинском городском поселении за 2015-2016 гг. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения – в среднем 84,7% от общего баланса поступления.

Рис. 22 Структурный баланс поступления сточных вод за 2015 г.

Рис. 23 Структурный баланс поступления сточных вод за 2016 гг.

Существует два варианта развития городского поселения:

1. Инерционный вариант развития поселения. Произойдет уменьшение количество потребителей канализации пропорционально уменьшению численности населения (кардинально не изменится существующая схема водоотведения городского поселения).

В следующих таблицах проведен прогноз поступления сточных вод в Ельнинском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Объемы коммунальных услуг на 2028 год по городскому поселению

Таблица 48

Перечень организаций, пользующихся канализацией

| № | Организация | м3/год | по приборам учета, нормативу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные организации |  |  |
| 1 | Казначейство по Смоленской области | 60,0 | счетчик |
| 2 | Центр занятости населения Починковского района | 40,0 | счетчик |
| 3 | Финансовое управление Администрации МО | 42,0 | счетчик |
| 4 | Управление ПФ РФ в Дорогобужском р-не | 115,0 | счетчик |
| 5 | Ельнинская ЦРБ | 8000,0 | норматив |
| 6 | Администрация МО | 310,0 | счетчик |
| 7 | МОУ ДОД ДМШ | 30,0 | счетчик |
| 8 | МБОУ ДОД Ельнинский Центр развития творчества детей и юношества | 70,0 | счетчик |
| 9 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа им. МИ. Глинки | 1100,0 | счетчик |
| 10 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа № 2 | 680,0 | счетчик |
| 11 | МБОУ д/с «Улыбка» | 870,0 | счетчик |
| 12 | МБОУ д/с «Солнышко» | 520,0 | счетчик |
| 13 | МБОУ д/с «Теремок» | 1590,0 | счетчик |
| 14 | СОГБОУ СПО «Ельнинский сельскохозяйственный техникум» | 1600,0 | счетчик |
| 15 | МБОУ Ельнинская средняя общеобразовательная школа №3 | 460,0 | счетчик |
| 16 | МБУК «Культурно-досуговый центр» | 100,0 | счетчик |
| 17 | Департамент Смоленской области по социальному развитию – отдел соц. защиты населения в Починковском районе | 30,0 | счетчик |
| 18 | МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ельнинского района» | 10,0 | счетчик |
| 19 | СОГБУ «Ельнинский КЦСОН» | 33,0 | счетчик |
| 20 | Войсковая часть | 35120,0 | счетчик |
|  | Итого | 50780,0 |  |
|  | Другие организации |  |  |
| 1 | Трикотажный центр | 450,0 | норматив |
| 2 | ООО «Газпром газораспределение Смоленск» | 30,0 | счетчик |
| 3 | ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург» | 20,0 | счетчик |
| 4 | ИП Уланкин М.Н. | 260,0 | счетчик |
| 5 | ИП Бурякова Е.И. | 100,0 | счетчик |
| 6 | ИП Козлов М.Н. | 6,0 | счетчик |
| 7 | Ельнинское районное потребительское общество | 3000,0 | счетчик |
| 8 | ИП Леонов А.А. | 90,0 | норматив |
| 9 | ООО «Починковская швейная фабрика» | 200,0 | счетчик |
| 10 | ОАО «Смоленскэнергосбыт» | 5,0 | счетчик |
| 11 | МУП «Жилищник» | 5400,0 | счетчик |
| 12 | ИП Балыкина В.А. | 11,0 | счетчик |
| 13 | ООО «Фортуна» | 580,0 | счетчик |
| 14 | Филиал Калужский ОАО «Славянка» (военкомат) | 320,0 | счетчик |
| 15 | Филиал Калужский ОАО «Славянка» (общежитие) | 60,0 | счетчик |
| 16 | ИП Янчук А.Л. | 130,0 | счетчик |
| 17 | ИП Балыкина Л.А. | 108,0 | счетчик |
|  | Итого | 10770,0 |  |

Таблица 49

МУП «ВКХ» на оказание услуг по водоотведению

| № | Наименование объектов | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | по приборам учета, нормативу |
| 1 | ООО «Гвардия» | 100,0 | счетчик |
| 2 | Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России» | 26,0 | по нормативу |
| 3 | ИП Абрамочкина | 3,0 | по нормативу |
| 4 | ИП Степенченкова Т.В. | 65,0 | по нормативу |
| 5 | ОАО «Ростелеком» | 64,0 | по нормативу |
| 6 | МУП «Кутузовское» | 70,0 | по нормативу |
| 7 | ИП Афанасьев | 1,0 | по нормативу |
| 8 | ЗАО «Тандер» | 120,0 | по счетчику |
| 9 | ОАО «РЭУ» - «Южный» (газовая котельная) | 260,0 | по счетчику |
| 10 | РЖД «Московская дирекция» «Российские железные дороги» | 90,0 | по счетчику |
| 11 | ООО «Росгосстрах» | 21,0 | по нормативу |
| 12 | Сафоновский филиал ООО « Смоленскрегионтеплоэнерго» | 580,0 | по счетчику |
| 13 | ИП Чижиков О.М. | 3250,0 | по факту |
| 14 | Прочие | 10320,0 |  |
|  | Итого | 15000,0 |  |
|  | Другие организации всего | 25770,0 |  |

Таблица 50

Расчет объемов по водоотведению для населения, пользующегося услугами канализации

| № | Степень по благоустройству | Количество человек | Норма водоотведения | Объем водоотведения, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение в домах без ГВС и без ванн | 9 | 32,88 | 293,3 |
| 2 | Водоотведение в домах без ГВС и без ванн с газоснабжением | 235 | 42 | 9853,0 |
| 3 | Водоотведение в домах с ваннами без нагревателей | 590 | 49,2 | 29008,9 |
| 4 | Водоотведение в домах с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 0 | 52,92 | 0,0 |
| 5 | Водоотведение в домах с ваннами и газовыми водонагревателями | 62 | 67,56 | 4188,7 |
| 6 | Водоотведение в домах с ваннами, оборудованными централизованным ГВС | 29 | 89,4 | 2551,8 |
| 7 | Водоотведение в домах с приборами учета воды | 300 | 32,38 | 9714,0 |
|  | Итого | 1225 |  | 55609,7 |

Таблица 51

Расчет объемов по водоотведению для населения, дома которых подключены к напорному канализационному коллектору от ул. Смоленский большак до ул. Льнозаводская

| № | Степень по благоустройству | Количество человек | Норма водоотведения | Объем водоотведения, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение в домах с ваннами без нагревателей |  |  |  |
|  | ул. Смоленский большак | 239 | 49,2 | 11761,6 |
|  | пер. Смоленский | 91 | 49,2 | 4476,4 |
|  | Итого | 330 | 49,2 | 16238,0 |

Таблица 52

Расчет услуг по водоотведению для населения жилого городка мкр. Кутузовский

| № | Степень по благоустройству | № жилых домов | Количество человек | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем, м3/мес. ( по счетчику) |
|  | Жилые дома квартирного типа, оборудованные централизованным горячим водоснабжением и оборудованные умывальниками, мойками и душами с ванными, оборудованными душами |
| 1 |  | 2 | 102 | 2416,4 |
| 2 |  | 3 | 116 | 2755,1 |
| 3 |  | 4 | 69 | 1810,0 |
| 4 |  | 5 | 66 | 1731,3 |
| 5 |  | 6 | 120 | 3147,9 |
| 6 |  | 7 | 98 | 2570,8 |
| 7 |  | 8 | 97 | 2544,5 |
| 8 |  | 9 | 89 | 2334,7 |
| 9 |  | 10 | 122 | 3200,4 |
| 10 |  | 11 | 106 | 2780,6 |
| 11 |  | 12 | 95 | 2492,1 |
| 12 |  | 13 | 114 | 2990,5 |
| 13 |  | 14 | 113 | 2964,3 |
| 14 |  | 15 | 62 | 1626,4 |
| 15 |  | 16 | 78 | 2046,1 |
| 16 |  | 17 | 84 | 2203,5 |
| 17 |  | 18 | 145 | 3803,7 |
| 18 |  | 19 | 97 | 2544,6 |
| 19 |  | 20 | 87 | 2282,2 |
|  | Итого |  | 1863 | 48245,1 |

Расчет объемов по водоснабжению и водоотведению МУП «ВКХ»

1. Организации                               (98210,0+ 76550,0)= 174760,0 м3/год

2. Население г. Ельня –                  (0             + 71847,7) =  71847,7 м3/год

3. Население мкр. Кутузовский – (34183,9  +48245,1)   =  82429,0 м3/год

Итого – 329036,7 м3/год

2. Оптимистический вариант развития поселения. Будет полностью реконструирована система водоотведения городского поселения. Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок

Таблица 54

Расходы бытовых и промышленных стоков. Расчетный срок

| № района | Потребитель | Население, чел | Норма водоотведения л/сут. чел | Расходы стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | много-средне и малоэтажн застройка | индивидуальная | много-средне и малоэтажн застройка | индивидуальная | среднесуточный | максимально - суточный К=1,2 |
| I | Население | 389 | 1417 | 300 | 200 | 400 | 480 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 24,7 | 29,6 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 88 | 88 |
|  | Итого |  |  |  |  | 513 | 598 |
| II | Население | 3085 | 1612 | 300 | 200 | 1248 | 1497 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 77,1 | 92,5 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1325 | 1590 |
| III | Население | 3012 | 1037 | 300 | 200 | 1111 | 1333 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 68,6 | 82,3 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 66 | 66 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1246 | 1482 |
| IV | Население | 0 | 1652 | 0 | 200 | 330 | 396 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 20,4 | 24,5 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 16,5 | 16,5 |
|  | Итого |  |  |  |  | 367 | 437 |
| V | Население | 304 | 2717 | 300 | 200 | 634 | 940,2 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 39,2 | 47 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 310 | 310 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1132,7 | 1297,2 |
| VI | Население | 202 | 1173 | 300 | 200 | 295 | 354 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 18,3 | 21,9 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 16,5 | 16,5 |
|  | Итого |  |  |  |  | 330 | 393 |
|  | Итого по городу |  |  |  |  | 4914 | 5797 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 55

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| № | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 1.1 | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2015 год (план) | 201215,8 | - | 201215,8 | 15485,1 | 170424,1 | 15306,6 |  | 201215,8 |  |  |  |
|  | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2016 год прогноз | 414550,0 | 84200,0 | 330350,0 | 50780,0 | 253800,0 | 25770,0 |  | 414550,0 |  |  |  |
|  | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2028 год прогноз (вариант 1) | 269125,8 | 72483,0 | 196642,8 | 50780,0 | 120092,8 | 25770,0 |  | 269125,8 |  |  |  |
|  | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» | 2028 год прогноз (вариант 2) | 1866093,0 | 72483,0 | 1793610 |  |  |  |  | 1793610 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 19845,0 м.

В системе водоснабжения города должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению, заменены башни Рожновского на станции управления скважинными насосами.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

На расчётный период (в случаи оптимистического развития сценария):

1. провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2. разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3. разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

режим ночного энергосбережения;

учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Рис. 24 Упрощенная схема управления подачей воды

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных установок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Для стабильной работы системы канализации города должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 21554м.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Ельнинского городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Водопроводные сети.

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 19,845 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 25000 тыс. руб.

Замена водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Строительство артезианских скважин в случаи оптимистического развития поселения.

Общий расход питьевой воды на расчетный срок составит 7237 м3/сутки и будет обеспечиваться от существующих водозабора. Полив территории города и промышленных предприятий предусматривается речной водой. Предприятия, где на промышленные нужды по технологии производства не требуется вода питьевого качества, должны предусматривать оборотное водоснабжение.

Производительность существующих водозаборов составляет 2100 тыс. м3/год. Для обеспечения расходов водоснабжения на расчетный срок требуется расширение водозабора. С учетом его перспективного расширения за пределы участка подсчета запасов необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод по Заволжско-Лебедянскому месторождению. Ориентировочная стоимость бурения одной артезианской скважины составляет 4-5 млн. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Для стабильной работы системы канализации города должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 21554 м. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 33409 тыс. руб.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Ельнинского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения в городском поселении отсутствуют.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

до 2018 года  на период до 2028 года

Оглавление

1.Основное   положение   и   основание  для  проведения  актуализации    схемы водоснабжения и водоотведения   Ельнинского    городского    поселения   Ельнинского    района Смоленской области на период до 2018 года . . . . . . . . . . . 3

2. Ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до

2018 года . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Изменение   условий   водоснабжения    (гидрогеологических   характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата   до 2018 года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

4. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и  (или)   водоотведения      в      период     действия     схем     водоснабжения    и  водоотведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  3

5. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, . . . . . . . . . . . .  3

6. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 4

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на период до 2018 года

«Схема водоснабжения и водоотведения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»  утверждена решением Совета депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области от 17.04.2014г. № 8 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на период до 2028 года». Основополагающими документами для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области является Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013г. № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения  Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области на период до 2018 года не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы водоснабжения и водоотведения Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области в утвержденную «Схему водоснабжения и водоотведения  Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».

2. Ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до 2018 года

Изменений не предусматривается.

3. Изменение   условий   водоснабжения    (гидрогеологических   характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата   до 2018 года

Изменений не предусматривается.

4. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и  (или)   водоотведения  в период действия схем водоснабжения и  водоотведения

Изменений не предусматривается.

5. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Изменений не предусматривается.

6. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями

Изменений не предусматривается.